## Slide 1: 广播网络实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
广播网络
广播网络（Hub）实现
  网络端口和发送数据包函数
  链表实现机制
实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 如何构建一个多节点网络？
Host 1
Host 2
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
Host 1
Host 2
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
Host 3
10.0.0.3/24
Hub
两个节点互连
多个节点互连
广播网络

## Slide 4: 广播网络（Hub）实现
已知网络端口数据结构和发送数据包函数
typedef struct {
struct list_head list;
int fd;
int index;
u8 mac[ETH_ALEN];
char name[16];
} iface_info_t;
void iface_send_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len)
{
struct sockaddr_ll addr;
// omitted
sendto(iface->fd, packet, len, 0, &addr, sizeof(addr));
}
foreach iface:
if iface != rx_iface:
iface_send_packet(iface, packet, len);
节点广播的逻辑

## Slide 5: 链表实现
struct list_head {
struct list_head *next, *prev;
};
struct listnode {
struct list_head list;
int number;
};
#define list_empty(list) ((list)->next == (list))
#define list_entry(ptr, type, member)
(type *)((char *)ptr - offsetof(type, member))
list_for_each_entry(pos, head, member)
list_for_each_entry_safe(pos, q, head, member)

## Slide 6: 实现节点广播
实现main.c中的TODO部分
  所有端口都已存储在instance->iface_list数据结构中
  收到每个数据包，将该包从所有其它端口转发出去
结果验证
  使用three_nodes_bw.py拓扑文件
  三个节点相互能够ping通

## Slide 7: 广播网络传输效率
进行iperf测试
  实验验证广播网络的链路利用效率
  iperf测试方式：
    H1: iperf client; H2, H3: iperf servers
    H1: iperf server; H2, H3: iperf clients
h3
h1
b1
h2
20Mb/s
10Mb/s
10Mb/s

## Slide 8: 数据包在环路中不断转发
自定义网络拓扑
  三个Hub节点，b1, b2, b3，两两互联
  两个主机节点，h1连接到b1，h2连接到b2
由h1向h2发送一个数据包
  h1# ping -c 1 10.0.0.2 (确认是h2的IP地址)
  通过抓包观察一个数据包不断被转发的现象

## Slide 9: 附件文件列表
disable_offloading.sh # 禁止TCP Offloading
hub-reference # hub参考实现
include # 所有相关头文件
list_example.c # list_head数据结构使用例子
main.c # 待实现程序
Makefile
three_nodes_bw.py # Mininet topo脚本